He 162.
VolksJäger

Le Heinkel He 162 Volksjäger (Chasseur du peuple) ou Salamander (Salamandre) fut conçu en dix semaines au cours de l'année 1944. 
Cet appareil répondait à un cahier bien précis :

- un chasseur à réaction léger,

- facile à construire,

- ne nécessitant pas de matériaux « stratégiques »

- facilement pilotable pour des pilotes n'ayant qu'une formation sommaire

- et pouvant décoller et atterrir sur des pistes sommaires ,voire de simples routes.

Il s'agit d'un monoplan à voilure médiane construite en bois et à fuselage en aluminium équipé d'un train d'atterrissage tricycle, d'un empennage bidérive, de deux canons de 20 mm et d'un turboréacteur de 800 kg de poussée implanté sur le dos de l'appareil, ce qui imposa un siège éjectable en raison du danger que posait une évacuation classique. 

Intercepteur avant tout, le He 162 n'offrait de réservoir de carburant que pour une demi-heure de vol au maximum.

Le premier vol du prototype eut lieu en décembre 1944.
Le réacteur était peu fiable.

Quelques unités en furent équipées en avril-mai 1945 , mais il ne semble pas que cet appareil ait rencontré le moindre adversaire. 
Si plusieurs He 162 furent perdus sur accidents, il semble qu'aucun n'a été abattu en vol : sa vitesse et sa petite taille en auraient fait un adversaire difficile.

La France put tester des He 162 récupérés en Allemagne à la fin de la guerre.