## LE CASSEUR DE FORTIFICATION

## Dora :    Calibre …800

## Au départ de :

## http://html2.free.fr/canons/dora.htm

## http://www.2groupeduracaof.com/80%20cm%20Kanone%20Schwerer%20Gustav.htm

Informations Techniques

Calibre : 80 cm
Portée: 48Km

Poids total:1345 T.
Poids obus:7.5 T.

Mobilité « avant le montage » :

- 5 trains de 5 wagons pour le seul canon ,

- d’autres encore pour les services de montage : grue et surtout 2 ponts roulants pour soulever le tube de 290 T !!!

- d’autres encore pour le service d’approvisionnement , etc ….

Mobilité une fois « monté »

- : le canon repose sur 2 x 2 charriots ferroviaires sur voies parallèles espacées de 4 m  .

Giration : aucune … ce qui implique une voie courbe pour faire la giration de la pièce. 
Rechargement repointage : 45 minutes .

Développement du concept :

Deux types de munitions ont été développés pour ce canon.

- Obus explosifs -  4.8 t   charge de 700kg d'explosifs  portée maximale de 48 km

- Obus perforants de 7.1 t,- charge de 200kg d'explosifs portée maximale de 37 km.

On remarque donc l’obus « explosif », »à côté » de l’obus « perforant »  cad que ce canon ne titrait pas « que » des obus anti fortifications .
La marge d’erreur à la portée maximale était de parfois plusieurs centaines de m ….

Le travail sur l'arme géante a commencé dès 1934, à l’arrivée d’Hitler au pouvoir, dans le but de percer les défenses belges et la ligne Maginot française .

Le premier des 3 canons prévu est sorti en fin 1941,à l’époque où l’Allemagne semblait ne plus en avoir besoin .
Mais bien rapidement l’armée allemande se rendit compte que c’était le seul moyen de prendre la ville soviétique de Sébastopol …

Montage – Démontage ..

En janvier 1942, l'unité ferroviaire lourde  « 672 » d'artillerie est formée 
Son « équipage » est de 1,420 hommes sous la commande d'un général 

Le transfert du seul 80cm a exigé 5 trains avec une longueur collective de 1.653 mètres. L'arme se décomposait en 25 parties à assembler montées sur des wagons plates-formes spéciaux. 
Outre les 25 wagons de l'arme proprement dit le convoi comprenait des voitures annexes, des ateliers, des wagons de munitions et deux grues spécialement conçues pour assembler l'arme.

Les ponts roulants devaient soulevant les 290 tonnes du tube …

Bien avant l'arrivée du convoi une armée de terrassement a commencé à préparer le site de tir choisi à dix milles au Nord de Sebastopol.

Le site se décomposait en plusieurs parties :

- Emplacement de stockage

- Gare de triage

- Emplacement de montage

- Emplacement de vie (il fallait nourrir et loger plus de 1.000 hommes …pendant les 6 semaines de montages… et les 6 semaines de démontage ensuite )

- Emplacement de tir (double voie pour répartir le poids,et courbe pour permettre le pointage dans la bonne direction, car la pièce elle-même ne pouvait se dépointer .

En gros le canon se composait de 25 sous ensembles .composés bien évidement chacun de plusieurs milliers de pièces …

Montage :

| Les 2 ponts roulants doivent d’abord être montés …. |  |
| --- | --- |
| Ce n’est qu’ensuite qu’ils peuvent être utilisés … |  |

Utilisation au combat .

Le pilonnage de Sebastopol a débuté le 5 juin 1942. ' Schwere Gustav ' était la voix principale mais non la seule dans un chœur énorme des bombardements d'artillerie les plus grands et les plus lourds de tout le temps.
Le 6 juin 1942, ' Schwere Gustav ' engagea le fort la Blanche Falaise, c'était un magasin de munitions souterrain sous la Baie Severnaya, placé là par les Soviets pour être invulnérable aux armes conventionnelles.
Le Schwere Gustav tira 9 projectiles sur cette cible sous-marine, les projectiles traversèrent plus de 30 m (100 pieds) d'eau avant de pénétrer le fond et perforer le béton pour éclater à l'intérieur des entrepots. 

Lorsque Dora eu tiré sa neuvième décharge, le fort était en ruine et en surface tous les petits navires à voiles de la baie avait été coulés dans l'explosion.
Le 17 juin Dora tira 5 derniers obus contre le fort Maxime Gorki.
Le 1er juillet la ville se rendait aux allemands.

Pendant les 13 jours d'utilisation opérationnelle, le canon a tiré 48 obus sur plus de 7 cibles. 
Dans les bons jours l'arme effectuait 14 tirs par jour avec une période de rechargement et préparation au tir de 45 minutes.
Tous les tirs ont été observés par un vol spécial de la Luftwaffe assigné à l'arme à feu.
Des 48 projectiles mis à feu, seulement 10 sont tombés à moins de 60 mètres de leur cible. Le projectile le plus éloigné de sa cible est tombé à environ 740 mètres, néanmoins, les dégâts étaient énormes.
Quand Sebastopol est tombé, il a été calculé que pas moins que 562,944 projectiles d'artillerie étaient tombés sur le port, ce total ne comptabilise que les tirs des canons de gros calibre et obusiers lourds, il n'inclut pas le déluge de fusées d'artillerie et le poids supplémentaire de l'artillerie d'infanterie.

Une fois Sebastopol conquise le train de siège allemand a été dispersé partout en Europe.

Des plans ont été établis pour utiliser Dora à Stalingrad en septembre 1942,mais finalement n’y a pas été ..

Ré-usinage 42-43 :

Le tube du schwere Gustav est retourné à Essen pour réusinage et un tube de rechange a été monté. 
En mars 1943, 4 tirs d'essai furent exécutés. Hitler a personnellement assisté à 2 tirs le 19 mars 1943 et a été grandement impressionné notamment par le 2eme tir ou une portée de 47km a été atteinte.

Le deuxième canon commandé aux ateliers Krupp a été terminé, mais aucun équipage ne lui a été affecté.

Projets ?

Langer Gustav :

Plus tard  pour répondre à l'obsession d'Hitler de bombarder Londres les recherches sur les canons géants allaient se poursuivre, mais avec un moindre niveau de priorité, vu l’apparition des fusées V-1 et V-2.
La demande a été faite à krupp pour que le troisième canon commandé soit également terminé mais équipé d'un calibre plus petit :52 cm au lieu des 800 initiaux) mais plus long, ceci  pour augmenter la portée
Des études avait été faite pour abriter l'arme dans des tunnels spécialement construits dans le Nord-Pas de Calais. Cependant l'arme a été trouvée non finie dans son atelier d’Essen  quand les forces américaines prirent la ville .

Gustav lance fusées.

Il a également été envisagé d'utiliser le canon de 80cm avec des obus fusée. 
La portée prévue était de 160km.

Le super Char Gustav.
Un projet encore plus fou prévoyait d'asseoir les 290 tonnes (tube plus culasse) sur un châssis à chenilles autopropulsé. …

Destruction

En 1945 les Allemands se rendant compte que la capture des armes était proche, ont dispersé les deux canons et les ont détruits avec des charges de démolition.

Le 22 avril 45 les restes d'un premier canon furent découverts par les Américains éparpillés sur plusieurs kilomètres le long d'une voie ferrée

En juin, 1945, la deuxième arme a été découverte en secteur russe .

Les parties du Gustav Geschutz trouvées par les Américains ont été abandonnées sur place après inspection et probablement refondues par les Allemands pour combler la pénurie de métaux de l'après-guerre.

 Personne ne sait ce que les Russes ont fait des restes de la seconde arme. 

Aujourd'hui les seuls restes connues du' Schwere Gustav ' sont quelques projectiles inertes dans des musées.