Le Panzerfaust

A partir de :

http://www.dererstezug.com/panzerfaust.htm

Résumé .

Le Panzerfaust (ou « Poing Blindé) est le nom d'une série de petits lance-grenades antichars sans recul à un coup, et à charge creuse.
Il en a existé plusieurs variantes durant le conflit en fonction de leur poids et portée .
L’ensemble du dispositif est des plus rustiques, mais il donne à l’infanterie une surpuissance considérable, non seulement contre les chars, mais aussi  les bunkers, nids de mitrailleuses, etc .
En combat urbain il peut s’avérer redoutable contre un ennemi retranché .
Il pèse moins de 10 kgr ,et mesure 1 m . Un seul soldat peut en transporter plusieurs .
Son gros défaut ; bien qu’il soit très facile à utiliser, il est aussi très dangereux à utiliser : la flamme de départ (qui fait 3 m de long…)  non seulement désigne nettement le tireur ,mais aussi peut le brûler sérieusement …En outre elle empêche son utilisation en milieu confiné ,comme par exemple une cave .

Paradoxalement, la fumée de départ était parfois recherchée par le tireur dans le seul but de masquer son déplacement .
Le Panzerfaust servait alors de fumigène….
Un fumigène « très cher » ….

Au cours des combats toutes sortes d’adaptation » par les soldats, parfois des plus curieuses on fait qu’on les retrouve parfois dans des utilisation « inattendues » (par ex montée sur les ailes d’un avion, etc….).

Les 3 variantes successives utilisées à partir de 1942.

| Le « Panzerfaust 30 » | Le Panzerfaust 60 | Le Panzerfaust 100 |
| --- | --- | --- |
| 30 : Sa portée était de 30 m …. | 60 : Sa portée est de 60 m… | 100 : Sa portée est de 100 m … |
| 30 m/sec | 45 m/sec | 60 m/sec |
| Pds : 7 kgr | Pds : 8.5 kgr | Pds : 9.4 kgr |

Ne nous laissons pas leurrer par les portées  annoncées ..
Les portées « pratiques » étaient de l’ordre de 40 m.

Et on ne pouvait pas attaquer le char « partout » ;  il fallait viser des endroits non susceptibles de faire rebondir la charge …

Le Panzerfaust 30 – « Klein »

Le tout premier Panzerfaust utilisé était le Panzerfaust 30 mais version « Klein »

| Panzerfaust 30 « Klein » | Panzerfaust 30 |
| --- | --- |
| La petite pointe de nez est caractéristique du 30 – Klein | Les autres Panzerfaust de la guerre auront tous le même dessin de la tête . Ce dessin n’était pas fort aérodynamique et dès la fin de la guerre ,des versions mieux profilées virent le jour . |
| Klein : 3.2 kgr | Gross : 6.9 kgr |

Les autres variantes .

Le Panzerfaust 150

Seule une dizaine de Panzerfaust 150 fut produite mais jamais utilisée au combat. 
La forme de l'ogive est mieux profilée ce qui garantit une vitesse plus importante et précision accrue. En outre, pour un pouvoir de destruction équivalent au « Panzerfaust 100 », il consomme moins de matière explosive.
 Le tube est renforcé, ce qui le rend capable d'être utilisé dix fois avant d'être finalement jeté.

Le Panzerfaust 250

Après la guerre il y eu d’autres variantes, dont l’une (le Panzerfaust 250) qui servit de modèle de base au RPG soviétique …

Le « Panzerfaust 250 », n'ayant pas dépassé le stade de la planche à dessin, devait intégrer une poignée munie d'une gâchette. 
Son design inspira fortement le RPG-2 soviétique d'après guerre.

Le Panzerfaust 3

La Bundeswehr actuelle utilise un lance-roquettes dénommé Panzerfaust 3.

On remarque tout de suite la forme maintenant aérodynamique de la tête

Les organes de visée .

La grenade va faire une parabole.
Plus son angle de tir est élevé, plus la parabole sera courte (à la limite, à la verticale, elle retombe sur le tireur …).

Les organes de tir :

T1 : En position de sécurité,
Il est impossible d’abaisser la détente .
Il suffit de tirer en arrière la sécurité pour que ce soit « possible » .

T2 : En commençant à appuyer sur la détente, on ne tire pas, on ne fait que plier le ressort de tir .

T3 : Quand on a dépassé la longueur maximum du ressort, il se libère brutalement, 
et  va taper violement la charge d’allumage .

Le projectile .

Le projectile est composé en gros de 2 pièces : une charge creuse suivie d’un petit tube stabilisé par des ailettes en bois .

Rappel sur le principe de la charge creuse :

L’accueil des Panzerfaust .

Les soldats étaient ravis ; enfin ils avaient de quoi se défendre contre les chars même à titre individuel, si l’unité avait été désorganisée ou partiellement  détruite .
Le Panzerfaust,c’était un ticket de loterie pour la vie .

Pour les Volksturm… C’était assez « différent » … avec cette nouvelle arme, ils avaient réellement une chance au combat (une petite chance, mais une chance quand même )… et donc ils « devaient y aller »…. Le Panzerfaust signait en fait  leur arrêt de mort …

L’enthousiasme n’est pas délirant …

…

Et l’efficacité n’est pas garantie ….

Panzerfaust à toutes les sauces …

Le Panzerfaut et Panzerschreck

Le Panzerfaust est souvent confondu avec le Panzerschreck
pourtant il s’agit de 2 armes différentes quoi que assez proches .




Le Panzerschreck

a une lame frontale anti retour des gaz
a une poignée et une détente
est plus long et plus lourd .

| Panzerfaust | Panzerschreck |
| --- | --- |
| Sortie « pratique » : 1942 | Sortie « pratique » : 1944 |
| Usage unique. | Usage multiple. |
| Servant unique. | 2 servants : le tireur et le ravitailleur . |
| Poids : de l’ordre de 7 kgr, mais pour un seul tir | Poids de l’ordre de 12 kgr ,mais les recharges de tir ne faisaient que 3.5 kg |
| Longueur : 1 m | Longueur : 1.60 m |
| Propulsion lors du tir | Propulsion tout le long de la trajectoire |
| Portée : de l’ordre de 60 ou 100 m | Portée : de l’ordre de 200 m |
| Cadence de tir faible : il faut reprendre une autre arme. | Cadence de tir de l’ordre de 2 coups par minute ; il peut être rechargé par un servant . |
| Un « + » pour l’armement principal | C’est l’armement principal . |
| Pour armée et Volksturm | Uniquement pour armée et encore pour soldats spécialisés dans cette arme . |