Le SDKFZ 251 .

Généralités :

Le SDKFZ 251 est un le véhicule semi chenillé allemand multi usages  produit en grande quantité dès avant le conflit et ensuite durant tout le conflit.

Il existe en 4 versions :  A,B,C et D.
La version D est simple à reconnaitre : son arrière est à pente unique et non double pour une raison de simplification de montage .

Il existe 23 variantes du SDKFZ en fonction de son équipement  (radio, mitrailleuse ,canon …) .

Pour une variante donnée il existe encore des ajustement qui peuvent être différents comme par exemple sur le modèle « 1 » qui peut exister en 3 sous versions :

- Transport de troupes armé .

- Lance roquettes.

- Détecteur d’infrarouge .

Les roues du SDKFZ 251 sont directionnelles et non motrice ce qui pose à l’engin des problèmes de rayon de giration .

Version A,B,C, et version D.

| A,B,C Arrière à double pente . Fentes de tir avant et arrière surblindées et/ou mobiles . |  |
| --- | --- |
| D Arrière à simple pente . Fente de tir avant uniquement ni surblindée ,ni mobile . |  |

La version « D » est véritablement une version « à l’économie » pour une production de masse et dans l’urgence .

Les 23 versions :

| 1 | Standard |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mortier |  |
| 3 | Radio |  |
| 4 | Tracteur de canon : 50-75-105. |  |
| 5 | Engin du génie porte pont ou équivalent . |  |
| 6 | Commandement et transmission codées . |  |
| 7 | Porte éléments de pont |  |
| 8 | Ambulance. |  |
| 9 | 75 mm |  |
| 10 | A char de 37 |  |
| 11 | Pose de ligne téléphonique |  |
| 12 | Aie |  |
| 13 | Aie |  |
| 14 | Aie |  |
| 15 | Aie |  |
| 16 | Lance flamme |  |
| 17 | 20 mm Flak |  |
| 18 | Observateur artillerie |  |
| 19 | Téléphone |  |
| 20 | Projecteur infrarouge . |  |
| 21 | Mitrailleuse triple 15 ou 20 mm |  |
| 22 | A.Char de 75 mm |  |
| 23 | Canon léger ,et mitrailleuse coaxiale,mais pour la première fois, la cuve est « fermée » . |  |

Les  251/1 en version lance roquette …

La 251/1 en version détection infrarouge .

Le 251/6 de Guderian avec son appareil Enigma .

Mauvaise rencontre dans l’infrarouge ….

- Repérage infrarouge / Sdkfz 1.

- Illumination infrarouge./Sdkfz 20.

- Canon avec viseur infrarouge/ Sdkfz 22 ….